## Slide 1: Környezetbarát útépítési technológiák
Lehel Zoltán
okleveles építőmérnök, szakmérnök
Bács-Kiskun vármegyei Mérnök Kamara
2024. november 07.

## Slide 2: Mottó: „Környezetünk védelme a jövőnk záloga.”

## Slide 3: Bevezető gondolatok

## Slide 4
Nagy útépítési megrendelések utáni élethez szükséges lesz a
  felújítási technológiák „leporolása”,
  környezettudatos technológiák bevezetése.

## Slide 5: Útépítés, útfelújítás a jelenben és a közeli jövőben
fenntartható fejlődés figyelembe vétele,
szénlábnyom,
környezetvédelmi szempontok markáns előtérbe kerülése (Akár közbeszerzési értékelési szempontként is - jelenleg a szállítással kapcsolatos kibocsátások számítanak. Később a beépítésre kerülő anyagok is figyelembe vételre kerül(het)nek.),
anyagok újrafelhasználása.

## Slide 6: Fenntartható fejlődés
A fenntartható fejlődés olyan fejlődési folyamat (földeké, városoké, üzleteké, társadalmaké, stb.), ami „kielégíti a jelen szükségleteit anélkül, hogy csökkentené a jövendő generációk képességét, hogy kielégítsék a saját szükségleteiket”.

## Slide 7: Szénlábnyom
A szénlábnyom az emberi tevékenység környezetre gyakorolt hatásának egyik mértéke. Segítségével mérhetővé válik, hogy mennyiben járulunk hozzá a globális felmelegedéshez.
A szénlábnyom egy termék vagy szolgáltatás teljes élettartama során keletkező szén-dioxid és más üvegházhatású gázok mennyisége. A szénlábnyom annak a szén-dioxid mennyiségnek a tömege kilogrammban vagy tonnában, amennyi ugyanakkora globális felmelegedést okoz, mint a keletkezett üvegház gázok összesen.
A szénlábnyom egy egyén tevékenységéhez kapcsolódó szén-dioxid kibocsátás mennyisége egy év alatt.
Ez a definíció az egyén felelősségét hangsúlyozza.

## Slide 8: Környezetvédelem
A környezetvédelem ideológia, filozófia és mozgalom is. Maga a fogalom egyként jelenti azt a gondolatkört, amely szerint az emberiség felelősséget visel, és persze függ is az őt körülvevő környezettől és azt a mozgalmat is, mely a különböző természeti és épített környezeti értékek megőrzéséért, annak élhetően és használhatóan tartásáért küzd.
A környezetvédelem hasonlóságokat mutat a természetvédelemmel, ám míg az elsősorban az élő, természeti értékek megőrzéséért küzd, addig a környezetvédelem nagy hangsúlyt fektet az élhető, fenntartható környezet védelmére és kialakítására.
A környezetvédelem az a társadalmi tevékenység, amely az emberi társadalom által saját ökológiai létfeltételeiben saját maga által okozott károsodások megelőzésére, a károk mérséklésére vagy elhárítására irányul.
A környezetvédelem fontosnak tartja, hogy az emberi termelési, fogyasztási rendszer fenntartható legyen, illetve azzá váljon.

## Slide 9: Anyagok újrafelhasználása aszfalt keverékekben

## Slide 10: A MAÚT szerepe a műszaki szabályozásban

## Slide 11: MAÚT (Magyar Út- és Vasútügyi Társaság)
A MAÚT Magyar Út- és Vasútügyi Társaság a közúti és vasúti infrastruktúra érdekében, egyesületi keretek között működő közhasznú szakmai szervezet, amely a műszaki szabályozásban érdekelt felek, személyek és intézmények tevékenységének összefogására és összehangolására jött létre.

## Slide 12
A MAÚT szervezeti felépítése

## Slide 13
Elnökség
Elnök: Nyiri Szabolcs
Tiszteletbeli elnök (állandó meghívott): Tombor Sándor
Elnökhelyettes: Mayer András Közúti alelnök: Lehel Zoltán Vasúti alelnök: Suhajda Balázs
Általános bizottságok DIGITÁLIS INFORMÁCIÓ MENEDZSMENT BIZOTTSÁG: Kis Tamás JOGI KOORDINÁLÓ BIZOTTSÁG: Dr. Siska Judit Éva KÖRNYEZETVÉDELMI BIZOTTSÁG: Hegyi Zoltán KUTATÁSI ÉS INNOVÁCIÓS BIZOTTSÁG: Puchard Zoltán MINŐSÉGÜGYI BIZOTTSÁG: Fülöp Pál TOVÁBBKÉPZÉSI BIZOTTSÁG: Pásztor Zoltán
Közúti bizottságok ÉPÍTÉSI BIZOTTSÁG: Dr. Ambrus Kálmán FORGALOMSZABÁLYOZÁSI ÉS KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁGI BIZOTTSÁG: Dr. Mocsári Tibor KÖZÚTI MŰTÁRGYAK BIZOTTSÁG: Kolozsi Gyula TELEPÜLÉSI UTAK BIZOTTSÁG: Németh Mónika TERVEZÉSI BIZOTTSÁG: Nádasdy Tamás UME KOORDINÁCIÓS BIZOTTSÁG: Kolozsvári Nándor ÜZEMELTETÉSI-FENNTARTÁSI BIZOTTSÁG: Szabados Szabolcs
Vasúti bizottságok ENERGIAELLÁTÁSI BIZOTTSÁG: Kökényesi Miklós e-VASUT KOORDINÁCIÓS BIZOTTSÁG: Berente János FORGALMI BIZOTTSÁG: Pósalaki László TÁVKÖZLÉSI ÉS BIZTOSÍTÓBERENDEZÉSEK BIZOTTSÁG: Takács Károly Gábor VASÚTI JÁRMŰ BIZOTTSÁG: Kiss László VASÚTI PÁLYA ÉS MŰTÁRGYAK BIZOTTSÁG: Dr. Horvát Ferenc
AIPCR MAGYAR NEMZETI BIZOTTSÁG: Szilvai József Attila SZÁMVIZSGÁLÓ BIZOTTSÁG: Holnapy László, Boller Zsolt, Bumberák József
(állandó meghívott): Prudner András
Irodavezető (állandó meghívott): Rétháti András
www. https://portal.maut.hu

## Slide 14
K + F + I
TECHNOLÓGIAI FEJLŐDÉS
BERUHÁZÁSOK
ÜZEMELTETÉS
MŰSZAKI SZABÁLYOZÁS
Hol jön a MAÚT a „képbe”?
Azaz mi a MAÚT szerepe?

## Slide 15
2012. - „porszem” került az ÚME-k rendszerébe
Előterjesztés készül az utak építésének, forgalomba helyezésének és megszüntetésének engedélyezéséről (NFM).
A KIM közjogi jogalkotásért felelős helyettes államtitkára szerint a melléklet a szabvány kötelező alkalmazását írná elő, ezért annak szövegét a kormányrendelet mellékletében vagy miniszteri rendeletben kellene elhelyezni.
A közigazgatási államtitkári értekezlet javasolta, hogy az NFM a KIM-mel együttműködve dolgozzon ki kompromisszumos javaslatot a szabvány kezelésére, továbbá készüljön felmérés és ütemezés az utakra vonatkozó szabványok felülvizsgálatára.
Az előterjesztést a Kormány a május 9-ei ülésén tárgyalja meg.
A 2012. május 9-i Kormányülés napirendje
19. Előterjesztés az utak építésének, forgalomba helyezésének és megszüntetésének engedélyezéséről (KÁT 04.26. 7.p., 05.03. 13.p.)
Előterjesztő: nemzeti fejlesztési miniszter
KÁT: Felmérést és ütemezést kell készíteni az utakra vonatkozó szabványok felülvizsgálatára, a tervezetben levő konkrét szabvány szövegét jogszabályba kell foglalni a KIM álláspontja szerint.

## Slide 16
Az ÚME kiadások, és ezzel együtt a MAÚT „Csipkerózsika” álmába esnek

## Slide 17
2016. május:
Közutak tervezésének szabályozása (KTSZ)
Közutak forgalomszabályozása (KFSZ, 20/1984 KM rend. helyett)
Közutak építésének szabályozása (KÉSZ)
Közutak kezelésének szabályozása (KKSZ, 6/1998 KHVM és 5/2004 GKM)
Hidak tervezésének, építésének és kezelésének szabályozása
+1: ÚME rendelet
2017. április:
A közutak igazgatásáról szóló 19/1994. (V.31.) KHVM rendelet
A közutak műtárgyainak tervezéséről szóló NFM rendelet
A közúti visszatartó rendszerek kialakításáról szóló NFM rendelet
A közutak megvilágításának szabályozásáról szóló NFM rendelet
(+1: Útépítési alapfogalmak)
2018. szeptember:
Az országos közúthálózat területén megvalósuló kísérleti út- és hídépítési munkák szabályozásáról
NFM felkérésre a Magyar Közút által előkészített rendeletek listája

## Slide 18
Ébredés az álomból - 2017.

## Slide 19
ÚMSZB - Útügyi Műszaki Szabályozási Bizottság
1183/2017. (IV. 10.) Korm. határozat az Útügyi Műszaki Szabályozási Bizottságról
16/2017. (V. 25.) NFM rendelet: az útügyi műszaki előírások kidolgozására, kiadására és közzétételére vonatkozó szabályokról

## Slide 20
1.) Megjelentek az ÚME-k a Magyar Közút honlapján:
http://internet.kozut.hu/ume/Lapok/jovahagyott.aspx
2.) Műszaki eltérések (felmentések az ÚME-k alól):
http://internet.kozut.hu/ume/Lapok/muszakielteres.aspx
3.) Éves munkaterv elfogadása
4.) ÚME-k jóváhagyása
+1) Titkársági feladatok: Magyar Közút (ennek keretében szerződött a MAÚT-tal)
ÚMSZB - Útügyi Műszaki Szabályozási Bizottság feladatai

## Slide 21
2018-2021/(2025)
Minden ÚME újuljon meg!
A megújuláskor figyelembe veendő szempontok:
  lesznek újak (a műszaki szükségesség, innovációk generálják),
  lesznek módosítások, felújított ÚME-k,
  lesznek összevonások, és végül
  lesznek megszüntetések.

## Slide 22
Tartalomjegyzék
Útügyi Műszaki Szabályozási Bizottság tagi összetétele
Útügyi Műszaki Szabályozási Bizottság szabályozási háttere
Útügyi Műszaki Szabályozási Bizottság üléseinek száma
Útügyi Műszaki Szabályozási Bizottság tevékenysége 2022. – műszaki eltérési kérelmek
Útügyi műszaki előírások kidolgozásának szerződéses háttere
Útügyi Műszaki Szabályozási Bizottság által elfogadott útügyi műszaki előírások
7. Útügyi műszaki előírások kidolgozásának folyamata

## Slide 23
Útügyi Műszaki Szabályozási Bizottság tagi összetétele
Az Útügyi Műszaki Szabályozási Bizottság tagságra vonatkozó felkérő levelek kiküldésre kerültek a 2022. évben tartott parlamenti választások után, az illetékes minisztériumok és szakmai szervezetek részére.

## Slide 24
Útügyi Műszaki Szabályozási Bizottság szabályozási háttere
Az Útügyi Bizottság 2021-22. évben változatlan formában folytatta a 2017. évben megkezdett munkát
  16/2017. (V.25.) számú NFM rendelet,
  2/2019. (I. 9.) ITM rendelet,
  Ügyrend 1. sz. módosítás.
  Jogszabályok, Ügyrend felülvizsgálata, a szükséges módosítás mérlegelése.

## Slide 25
Útügyi műszaki előírások kidolgozásának szerződéses háttere
MAÚT - MK Nzrt. szerződéses kapcsolata - 2 db keretszerződés
2018-2021. közötti időszakra vonatkozó szerződés
  480 000 000 Ft + 47 500 000 Ft
  ~100 %-ban lekötve
  ~100 %-ban számlázva
  2022-2025 közötti időszakra vonatkozó szerződés
  320 000 000 Ft
  ~ 70 %-ban lekötve
  ~ 30 %-ban számlázva

## Slide 26
Útügyi műszaki előírások kidolgozásának folyamata
Útügyi Műszaki Szabályozási Bizottság elrendeli az előírás felülvizsgálatát/kidolgozását (Munkaterv)
MK NZrt. estei megrendelést készít, az előírást kidolgozó Vállalkozó (MAÚT) részére
MAÚT előkészítés
Munkabizottsági munka
Várjuk jelentkezéseteket a munkabizottsági munkába, így részt vehettek a műszaki szabályozás kialakításában, megalkotásában
5. MAÚT 1. és 2. körös közmegegyeztetés
Jogszabályi véleményezés, az MK NZrt. lebonyolításában
Várjuk észrevételeiteket, véleményeiteket, az útügyi műszaki előírás tervezetekre vonatkozóan – MK honlap, Intranetes tájékoztatás
7. Útügyi műszaki előírás véglegesítése
Előírás tervezet Útügyi Bizottsági felterjesztése (elfogadás/elutasítás)
Útügyi műszaki előírás hatályba léptetése

## Slide 27: Hogy indul el egy új ÚME készítése?
„SZAKMA”
ÚME téma ajánlás
Cím + rövid leírás
ÚMSZB (ÚB)
Szavazás a szükségességről
KÉSZÍTÉS
MK-n keresztül
MAÚT
Véleménykérés (MAÚT)
Új eljárásrend

## Slide 28
  Útügyi Műszaki Előírások kidolgozása
    Munkabizottságok kijelölése, létrehozása, a kidolgozás elindítása
    Az ÚME tervezet kidolgozása az illetékes munkabizottságban
    Az ÚME tervezetének véglegesítése
  Az érvényes Útügyi Műszaki Előírások javítása, módosítása
  Az Útügyi Műszaki Előírások megjelenésének közzététele
  Útügyi Műszaki Előírások készítése - Útmutató

## Slide 29: Három „körös” közmegegyezés
„MAÚT BELSŐ”
Bizottságok
MAÚT Közmegegyezés
tagoknak
Jogszabályi véleményezés
15 (+15) nap
MAÚT honlap
MK honlapon keresztül

## Slide 30: Útügyi Műszaki Szabályozási Bizottság megalakulása előtt hatályos útügyi műszaki dokumentumok státusza - 2024.10.
Chart: 2017. évben hatályos műszaki dokumentumok felülvizsgálata, 2024.10.
| Törölt tervezési útmutatók | MAÚT Reader, Segédletek alatt megtalálható tervezési útmutatók | ÚB határozattal, felülvizsgálat nélkül visszavont útügyi műszaki előírások | Felülvizsgálat után, ÚB határozattal hatályát vesztett útügyi műszaki előírás | Törölt útügyi műszaki szabályzatok | ÚB határozattal elfogadott, előírás hatályba lépésekor hatályát veszti (folyamatban) | Felülvizsgálat nélküli útügyi műszaki előírás | Felülvizsgálat alatt álló útügyi műszaki előírás
 | 9 | 26 | 7 | 87 | 5 | 2 | 21 | 45

## Slide 31: Útügyi Műszaki Szabályozási Bizottság tevékenysége – ÚME felülvizsgálat
Chart: Útügyi Műszaki Szabályozási Bizottság tevékenysége, ÚME felülvizsgálat - 2024.10.
ÚB által elfogadott, jelenleg hatályos ÚME-ok | 43
ÚB által elfogadott, de még nem hatályos ÚME-ok | 3
ÚB által hatálytalanított ÚME-ok | 108
Kidolgozás/felülvizsgálat alatt | 67

## Slide 32: Útügyi műszaki előírások ÚB elfogadásának éves bontása 2018-2024.10.
Chart: Útügyi műszaki előírások elfogadása 2018-2024.10.
| 2018. évben elfogadott ÚME-ok | 2019. évben elfogadott ÚME-ok | 2020. évben elfogadott ÚME-ok | 2021. évben elfogadott ÚME-ok | 2022. évben elfogadott ÚME-ok | 2023. évben elfogadott ÚME-ok | 2024. évben elfogadott ÚME-ok
 | 10 | 14 | 10 | 9 | 15 | 8 | 12

## Slide 33: Útügyi Műszaki Szabályozási Bizottság által elfogadott előírások jelenlegi státusza, 2024.10.
Chart: Útügyi Műszaki Szabályozási Bizottság által 2018-2024.10. között elfogadott előírások hatálya – 2024.10.
| ÚB által elfogadott, jelenleg hatályos | ÚB által elfogadott, de már nem hatályos (felülvizsgálat miatt) | ÚB által elfogadott, de jelenleg még nem hatályos | egyéb (pl.: alapfogalmak)
 | 45 | 14 | 3 | 16

## Slide 34: Kidolgozás alatt álló útügyi műszaki előírások státusza, 2024.10.
Chart: Felülvizsgálat/kidolgozás alatt lévő útügyi műszaki előírások státusza - 2024.10.
| előkészítés alatt | munkabizottsági munkában | MAÚT I-II.véleményezés, mbiz.átdolgozás, lektorálás/szerkesztés, MK szállítás(ig) | MK jogszabályi véleményezés alatt | munkabizottsági átdolgozás és véglegesítés alatt | szerzői korrektúra | ÚB előterjesztésre benyújtva | ÚB által elfogadva, hatályba lép, megjelenik
 | 10 | 11 | 11 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3

## Slide 35: Új Útügyi Műszaki Előírások (2024. október)
Chart: 
| 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
Útügyi műszaki előírás, szabályzat | 11 | 5 | 8 | 22 | 16 | 26 | 27 | 27 | 20 | 25 | 14 | 19 | 18 | 23 | 19 | 14 | 11 | 10 | 8 | 17 | 9 | 7 | 11 | 10 | 8
Tervezési útmutató | 9 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2
Előterjesztve | 6 | 16 | 3 | 5 | 7

## Slide 36: e-UT - Az Útügyi Műszaki Előírások statisztikái
Chart: Megjelent útügyi műszaki előírások (2018-2024)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024. április
Útügyi műszaki előírás | 8 | 17 | 9 | 7 | 11 | 10 | 4
Chart: Megjelent útügyi előírások oldalszáma
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024. április
 | 680 | 623 | 463 | 507 | 1056 | 773 | 179

## Slide 37: A MAÚT ÚME Munkabizottságokban dolgozó szakértők száma
Chart: 
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
fő | 15 | 121 | 111 | 64 | 116 | 90

## Slide 38: Középtávú tendenciák

## Slide 39: Megjelent Útügyi Műszaki Előírások - 2023.

## Slide 40: Frissített Útügyi Műszaki Előírások
  e-UT 09.04.21 Közúti beton-, vasbeton és feszített vasbeton szerkezetek roncsolásmentes és betonkorróziós vizsgálatai — Concrete, reinforced concrete and prestressed reinforced concrete structures
  e-UT 02.01.24 Közutak forgalmának számlálása és az országos közutak forgalomszámlálási eredményeinek közzététele — Counting traffic on public roads
  e-UT 07.04.11/M1 Acélszerkezetek korrózióvédelme — Corrosion protection of steel structures
  e-UT 09.02.22 Hosszirányú pályaegyenetlenség mérése mozgóbázisú mérőkészülékkel — Measurement of longitudinal track unevenness
  e-UT 09.04.16 Mintavétel földműanyagokból — Sampling from earthworks
  e-UT 04.02.33 Közúti jelzőtáblák. Turisztikai jelzőtáblák és alkalmazásuk — Road signs
  e-UT 03.03.32/M1 A jelzőlámpás forgalomirányítás tervezése, telepítése és üzemeltetése — Traffic control system with traffic lights
  e-UT 09.02.36 Dinamikus tömörség- és teherbírásmérés könnyű ejtősúlyos berendezéssel — LWD
  e-UT 09.02.29 Útburkolat-felület csúszásellenállásának vizsgálata mozgó mérőeszközzel — Friction tester
  e-UT 08.03.21 A közutak menti zöldfelületek létesítésének és fenntartásának szabályozása a forgalombiztonsági szempontok figyelembevételével — green areas along public roads
  e-UT 04.04.13/M1 Közúti visszatartó rendszerek (KVR) — Protection system

## Slide 41: Előkészítés alatti Útügyi Műszaki Előírások
  e-UT 03.04.13/M1 Kerékpározható közutak tervezése (Módosítás) — Roads for Cycling
  e-UT 03.07.15 Közutak víztelenítése. Tervezés, építés, karbantartás — Drainage of Roads
  e-UT 03.07.48 A közúti zaj csökkentése — Road Traffic Noise
  e-UT 04.03.12/M1 Útburkolati jelek és jelzőtestek tervezése és alkalmazása (Módosítás)
  e-UT 06.03.13 Aszfaltburkolatú utak, kerékpárutak, gyalogutak és járdák útpályaszerkezetei — Asphalt Road Pavements
  e-UT 07.01.11 Közúti hidak tervezése (KHT 1.) A létesítés szabályai — Bridge Planning
  e-UT 07.01.12 Közúti hidak tervezése (KHT 2.) Erőtani számítás — Bridge Planning
  e-UT 07.01.13 Közúti hidak tervezése (KHT 3.) Acélhidak— Bridge Planning
  e-UT 07.01.14 Közúti hidak tervezése (KHT 4.) Beton, vasbeton és feszített vasbeton hidak— Bridge Planning
  e-UT 07.01.15 Öszvérhidak tervezése
  e-UT 07.01.18 Fahidak tervezése
  e-UT 07.02.13 Közúti hidak építése III. Fahidak és hídállványok
  e-UT 07.03.25/M1 Vasbeton pályalemezű hidak szigetelése és kocsipálya-burkolata (Módosítás)
  e-UT 07.06.11/M1 Közúti alagutak létesítése (Módosítás)
  e-UT 08.01.25/M1 Közúti hidak nyilvántartása és műszaki felügyelete (Módosítás)
  e-UT 08.01.21 Országos közutak nyilvántartása. Kettős helyazonosítás szabályozása

## Slide 42
01 Általános témakör (45)
02 Pálya (283)
03 Erősáram (201)
04 Pályamenti ellenőrző-, irányító és jelző alrendszer (315)
05 Fedélzeti ellenőrző-, irányító és jelző alrendszer
06 Forgalomüzemeltetés és irányítás (27)
07 Telematikai alkalmazások (56)
08 Járművek
2024. I. : 927 előírás
e-VASÚT - Digitális Vasúti Szabályzatok

## Slide 43: e-VASÚT - Digitális Vasúti Szabályzatok statisztikái
Chart: Megjelent vasútügyi előírások (2018 – 2024)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024. április
 | 20 | 23 | 19 | 10 | 23 | 21 | 8
Chart: Megjelent vasútügyi előírások oldalszáma
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024. április
 | 1242 | 1324 | 1340 | 404 | 1120 | 1123 | 860

## Slide 44: Átdolgozott Vasúti Szabályzatok - 2024.
  e-VASUT 03.21.74 A MÁV Zrt. nagyvasúti felsővezeték-rendszerében alkalmazott sodronyok, munkavezetékek és huzalok műszaki és minőségi követelményei
  e-VASUT 03.21.61 Felsővezetéki beton feszítősúly
  e-VASUT 03.01.03 Tűzihorganyzott vasúti erősáramú acéloszlopok felületvédelmének javítása M.L.S. Magyarország Kft. ZINGA katódos rendszer bevonatrendszerrel
  e-VASUT 02.73.01 H.3.1. utasítás. Boltozott vasúti hidak fenntartása
  e-VASUT 02.70.08 H.1. Vasúti Hídszabályzat. H.1.8. utasítás. Vasúti pálya keresztezése közmű jellegű létesítménnyel
  e-VASUT 03.21.72 MÁV típusú felsővezetéki rendszer K100 hosszlánc 120 km/h sebességig
  e-VASUT 01.01.05 A MÁV Zrt. Tűzvédelmi Szabályzata
  e-VASUT 03.10.74 Vasúti erősáramú transzformátorok műszaki követelményei
  e-VASUT 02.20.43 D12./F utasítás. Vasúti felépítmény utasítás 1435 mm nyomtávolságú pályákra

## Slide 45: Megjelent Vasúti Műszaki Szabályzatok - 2023.

## Slide 46: Széleskörű együttműködés az ÉKM-mel (Építésügyi és Közlekedési Minisztérium)
5/2024. (VIII. 8.) ÉKM rendelet
az Építési Beruházási Folyamatok Rendszeréről és a Tervezői Szolgáltatások Rendszeréről, valamint az állami építési beruházások minőségbiztosításában közreműködő, 100%-ban állami tulajdonban álló gazdasági társaság kijelöléséről
52. § (1) A műszaki tervzsűri szavazati joggal rendelkező tagja
a) az építtető,
b) a miniszter,
c) a szakminiszter,
d) az építmény tulajdonosa vagy vagyonkezelője,
e) az üzemeltető,
f) az építési engedélyt vagy létesítési engedélyt kiadó hatóság,
g) az építmény vonatkozásában illetékes Magyar Építész Kamara vagy Magyar Mérnöki Kamara,
h) a közúti állami építési beruházások és a vasúti állami építési beruházások esetén a MAÚT Magyar Út- és Vasútügyi Társaság
által delegált személy.

## Slide 47
MAÚT Környezetvédelmi Bizottság létrehozása
Célkitűzések:
  Minden ÚME környezeti szempontú áttekintése,
  Saját „önálló” ÚME-k kidolgozása,
  Közlekedés- és környezetügy kommunikációja.

## Slide 48: MAÚT Digitális információ menedzsment Bizottság létrehozása
Célkitűzések:
  Útépítési BIM megalkotása, lekövetése,
  Saját „önálló” ÚME-k kidolgozása.

## Slide 49: Első ellenőrző kérdés !!!

## Slide 50
Hány éves jubileumát ünnepli az idei évben a MAÚT?
25
30
35

## Slide 51: Néhány újdonság a már elfogadott két „aszfaltos” ÚME és a még nem „kész” KÉSZ szemszögéből …

## Slide 52
A Közutak Építésének Szabályozásáról
A KÉSz…

## Slide 53
1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed az országos közutakon, helyi közutakon és a közforgalom elől el nem zárt magánutakon, valamint mindezek műtárgyain és tartozékain (a továbbiakban együtt: közút) végzett építési beruházások előkészítésére (beleértve az útszerkezet méretezését és tervezését és a forrásbiztosítással összefüggő feladatokat), a kivitelezésére (beleértve az építtetői, építési műszaki ellenőri és kivitelezői feladatokat), minőségszabályozására és az építési beruházások lezáráshoz kapcsolódó feladatokra.
A KÉSz hatálya

## Slide 54
Változások …

## Slide 55: Forgalmi igénybevételi kategóriák
  Forgalmi igénybevételi kategóriák:
  a) könnyű („P” jelű) forgalmi igénybevétel,
  b) normál („N” jelű) forgalmi igénybevétel,
  c) fokozott („F” jelű) forgalmi igénybevétel, valamint
  d) intenzív („I” jelű) forgalmi igénybevétel

## Slide 56
Forgalmi terhelési osztály |  |  |  |  |  |  | 
A alatt | A | B | C | D | E | K | R
Igénybevételi kategória |  |  |  |  |  |  | 
könnyű (P) | normál (N) |  | fokozott (F) |  |  | intenzív (I) | 
Aszfaltkeverék jelzete |  |  |  |  |  |  | 
(N) |  |  | (F) vagy (mF) |  |  | (mI) | 
Fülöp P. alapján
Igénybevételi kategóriák

## Slide 57: Az útszerkezet felépítése

## Slide 58
Előírt érték + küszöbszintek

## Slide 59: Közúti beruházások általános szabályai
Típus szerinti besorolás:
  új építési munkák
  rekonstrukciós munkák
  felújítási munkák
  karbantartási munkák
fejlesztési munkák
fenntartási munkák

## Slide 60: Minőségügy - I.
Minőségügyi ellenőrzés rendszere:
  igazoló ellenőrzés (kivitelező)
  építtetői ellenőrzés (országos közút: MK kontroll labor)
  eseti ellenőrzés (pl. ÉKM ellenőrzés)
  megerősítő ellenőrzés (ellentmondó eredmények esetén)
  behatároló ellenőrzés (javítás esetén lehetséges)
Minőségügyi ellenőrzés fajtái:
  minőségügyi ellenőrző geodéziai mérés
  minőségügyi ellenőrző laborvizsgálat (NAH által akkreditált labor) - helyszíni vizsgálat ill. laboratóriumi vizsgálat (helyszíni mintavétel után)

## Slide 61
MMT: mintavételi és minőségigazolási terv
  minősítési jellemzők felsorolása (küszöbszintek, mérési/vizsgálati gyakoriság ill. módszer)
TU: technológiai utasítás
  az útépítési munka egy jól elhatárolt részének (jellemzően egy építményrésznek) építési vagy bontási folyamatának részletes leírása
MD: minőségigazolási dokumentáció
  a megvalósult útépítési munka minőségét igazoló dokumentumok összessége
Egyszerűsített minőségügyi ellenőrzés
  ÚME-kban újfajta vizsgálati/átszámítási módszereket kell kidolgozni
Minőségügy - II.

## Slide 62: Környezetbarát technológiák

## Slide 63: Tartalom
WMA (warm mix aszfalt) aszfaltok
Reclaimed (RC) aszfaltok/ Reclaimed Asphalt (RA)
Gumival modifikált bitumen és a „gumibitumennel” készülő aszfaltok
Kompaktaszfalt
Üvegaszfalt
3D gépvezérlés

## Slide 64: WMA (warm mix aszfalt) aszfaltok

## Slide 66: LEA (Low Energy Asphalt) - alacsony energia tartalmú aszfalt
A LEA eljárással gyártott alacsony energiatartalmú (alacsony hőmérsékletű) aszfaltok gyártása 80 és 130 °C között történik, az aszfalt típus összetételének megfelelően, betartva a meleg aszfaltgyártásra, és beépítésre vonatkozó speciális előírásokat, és követelményeket.
A LEA eljárással gyártott aszfaltok összetétele és műszaki jellemzői megegyeznek az ÚT 2-3.301-1 Útügyi Műszaki Előírás szerinti útépítési bitumen kötőanyagú, AC-típusú meleg aszfaltok összetételeivel, és jellemzőivel, az AC-típusú meleg aszfaltok szemeloszlására előírt követelmények érvényesek a LEA típusú keverékekre is.
A világszabadalommal védett LEA eljárással történő aszfaltgyártás jelentős, akár 50 % energia megtakarítást tesz lehetővé, és párhuzamosan 50-60 %-kal csökken a széndioxid kibocsátás, amely jelentősen hozzájárul az üvegházhatás csökkenéséhez.
Az eljárás lehetőséget biztosít a felmart aszfalt különböző, LEA típusú aszfaltkeverékekben történő újrahasznosítására is.

## Slide 67
A LEA gyártási folyamatban a minőségbiztosítás érdekében négy paramétert kell folyamatosan kontrollálni:
a hideg, finom frakció (vagy felmart aszfalt) nedvességtartalmát (3%)
a meleg, durva frakció hőmérsékletét (160-170 °C),
a kész aszfaltkeverék hőmérsékletét a gyártáskor (95-98 °C),
az additív anyag átfolyási mennyiségét.

## Slide 69: LEA aszfalt mutatók
50%
60%
95°C

## Slide 70
A LEA eljárással gyártott aszfaltkeverékek beépítése az ÚT 2-3.302 Út-pályaszerkezeti aszfaltrétegek. Építési feltételek és minőségi követelmények Útügyi Műszaki Előírás 2.2 pontjának feltételei szerint történik néhány kiegészítéssel:
az aszfaltkeverék alacsonyabb hőmérsékleten gyártható, és beépíthető,
nem tapad a szállító jármű platójához,
nedves időjárásban is beépíthető,
az előírt burkolati hézagtartalom követelmény a meleg aszfaltokhoz képest valamivel nagyobb finiser előtömörítéssel, és henger-járatszámmal biztosítható,
60 °C-on még jól tömöríthető.

## Slide 71: Hagyományos aszfalt vs. WMA (LEA)
TULAJDONSÁG | HAGYOMÁNYOS - FORRÓ ASZFALT | LEA - ALACSONY ENERGIAFELHASZNÁLÁSÚ ASZFALT
Hőmérséklet | 130-180°C | 95-98°C
Fűtőolaj / tonna | 7 kg | 3,5 kg
Szállítható távolság a keverőteleptől | 60 km | 120 km/2 óra
Nedves időben használható | Nem | Igen (?)
Egészségkárosító hatás a felhasználás során | Van | Nincs
Károsanyag-kibocsátás | Magas | Alacsony

## Slide 72
PB GÁZ FELHASZNÁLÁS 1 TONNA ASZFALTHOZ |  |  |  | 1 kg PB gáz = 560,-Ft | 
 | PB gáz (kg/tonna) | Ára (Ft/tonna) |  |  | 
Hagyományos aszfalt | 7 kg | 3 920 Ft |  |  | 
LEA aszfalt | 3,5 kg | 1 960 Ft |  |  | 
1 km hosszú, 6,5 méter széles, 1 cm vastag aszfalt |  |  |  |  | 
 | PB gáz (kg / 160 tonna) | Ára (Ft / 160 tonna) | LEA | PB gáz megtakarítás | 
Hagyományos aszfalt | 1 120 | 627 200 Ft |  | 1 tonna aszfalt esetén | 1 960 Ft
LEA aszfalt | 560 | 313 600 Ft |  | 1 km aszfalt esetén | 313 600 Ft
1 km hosszú, 6,5 méter széles, 20 cm vastag aszfalt |  |  | LEA | Tényleges megtakarítás | 
 | PB gáz (kg / 3200 tonna) | Ára (Ft / 3200 tonna) |  | 1 tonna aszfalt esetén | 1 960 Ft
Hagyományos aszfalt | 22 400 | 14 112 000 Ft |  | 1 km, 1 cm vastag, 6,5 m széles aszfalt esetén | 313 600 Ft
LEA aszfalt | 11 200 | 7 056 000 Ft |  |  | 
1 tonna hagyományos aszfaltra számított kibocsátás (120 t/h termeléssel) |  | 11,02 kg/h |  |  | 
1 tonna LEA eljárásra számított kibocsátás (120 t/h termeléssel) |  | 5,51 kg/h |  |  | 
3200 tonna LEA eljárásra számított CO2 kibocsátás (120 t/h termeléssel) |  | 17,632 kg/h |  |  | 
1 km hosszú 6,5 méter széles, 20 cm vastag aszfalt esetén |  |  |  | 1 tonna CO2 kibocsátás csökkenés LEA eljárással | 56,71506352
 | CO2 kibocsátás |  |  |  | 
Hagyományos aszfalt | 35 264 kg/h |  |  |  | 
LEA aszfalt | 17 632 kg/h |  |  |  | 
 |  |  | 56,7 méter hosszú (20 cm vastag, 6,5 m széles) út építése esetén spórolunk 1 karbon kreditet a LEA eljárással. |  | 

## Slide 73: WMA aszfalt gyártásához használható aszfaltkeverő
1. előadagoló bunkerek
2. gyűjtő szállítószalag
3. szalagmérleg
4. feladó szállítószalag
5. szárító-keverődob
6. előtároló tartály
7. felvonó puttony
8. kőliszt tároló siló
9. szállítócsigás adagoló-mérleg
10. bitumen tároló tartály
11. bitumen előmelegítő
12. bitumen adagolószivattyú
13. porleválasztó
14. bontott aszfalt bunkerek
15. szalagmérleg (bontott
aszfalthoz)
16. felvonó pálya
17. emelőkötél (csörlőhöz)
18. készanyag tároló
19. hulladék tároló
20. vezérlő fülke

## Slide 74: WMA aszfalt gyártásához használható aszfaltkeverő - Magyarországon

## Slide 75: Második ellenőrző kérdés !!!

## Slide 76
A világszabadalommal védett LEA eljárással történő aszfaltgyártás maximum hány % energia megtakarítást tesz lehetővé?
30
40
50

## Slide 77: Reclaimed (RC) aszfaltok - a „fekete arany” (Reclaimed Asphalt - RA)

## Slide 78
Az MSZ EN 13108-8 szabvány és az e-UT 05.02.15. (ÚT 2-3.301-8) Útügyi műszaki előírás szerint a visszanyert aszfalt (Reclaimed Asphalt) definíciója:
„Útpályaszerkezeti aszfaltok lemarásából, az aszfalt pályákból feltört táblák, vagy aszfalt tábladarabok töréséből, illetve át nem vett vagy megmaradt aszfaltból származó aszfalt.”
A definíció alapján látható, hogy a visszanyerés módja szerint kétféle visszanyert aszfaltot különböztetünk meg:
  bontással, vagy
  marással visszanyert aszfaltot.
Magyarországon a hatályos jogszabályok alapján a visszanyert aszfalt tulajdonosa az a jogi, vagy természetes személy, akinél az keletkezik, azaz:
az országos közúthálózaton a Magyar Állam,
az önkormányzati úthálózaton az illetékes önkormányzat,
magánutak esetében az út tulajdonosa.

## Slide 79
A visszanyert aszfalt alkalmazásával kapcsolatban Magyarországon felemás a helyzet. Szakmai körökben egyre inkább elfogadott az aszfaltkeverékekben történő alkalmazása, de a vonatkozó jogszabályok nem egységes értelmezése, néhány esetben félreértése miatt sok esetben hulladék státuszba kerül a visszanyert aszfalt, holott ezt nem indokolják a hatályos előírások. Ennek megértéséhez röviden bemutatjuk a hulladékokra vonatkozó európai és hazai jogszabályok vonatkozó részeit.
A 2008/98/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (továbbiakban: Hulladék Keret Irányelv, HKI) az alábbiakat írja elő:
A hatékonyabb környezetvédelem érdekében a tagállamoknak az alábbi, elsőbbségi sorrendet jelentő hierarchiának megfelelő hulladékkezelési intézkedéseket kell hozniuk:
  megelőzés;
  újrahasználatra való előkészítés;
  újrafeldolgozás;
  egyéb hasznosítás, például energetikai hasznosítás;
  ártalmatlanítás.

## Slide 80: Helyszíni hideg újrahasználat
Helyszíni hideg újrahasználat esetén, a meglévő út nyomvonalában egy speciális maró-keverőgép és a hozzá csatlakozó aszfalt beépítő géplánc segítségével történik a meglévő burkolat újrakeverése és visszaépítése. Az újrakeverés során – előzetes laboratóriumi vizsgálatok alapján - bitumenemulziót vagy más speciális kötőanyagot használnak a keverékhez. A technológiai folyamat során a meglévő burkolatról felmart kötőanyag a visszanyerés helyén kerül felhasználásra. Ezzel a technológiával a hulladék törvény szerinti hulladék hierarchiában megelőzzük a hulladékképződést.
A helyszíni hideg újrahasznosítás másik technológiai megoldása, amikor a visszanyert aszfalt felhasználása a nyomvonal mellé telepített mobil keverőgéppel történik. Ebben az esetben a meglévő burkolatból származó visszanyert aszfalt a mobil keverőgépben kerül újrakeverésre - előzetes laboratóriumi vizsgálatok alapján - bitumenemulzió vagy más speciális kötőanyag hozzáadásával, majd egy hagyományos aszfalt beépítő géplánc segítségével kerül beépítésre. Ebben az esetben a visszanyert aszfalt egy minimális szállítást követően még mindig a visszanyerés helyszínén kerül felhasználásra (megelőzés).
A mobil keverőgépes technológia segítségével, előre tervezetten olyan projektek is kivitelezhetők, ahol az aszfalt burkolat építéséhez más helyszínen keletkezett visszanyert aszfalt kerül felhasználásra. Ebben az esetben a visszanyert aszfalt nem a képződés helyén kerül felhasználásra, de a technológiai folyamatban marad, keverés és beépítés után az eredeti funkcióját látja el. A Hulladéktörvény fogalmai szerint ez újrahasználat, amivel megelőzzük a hulladék képződését.

## Slide 82: Helyszíni meleg újrahasználat
Helyszíni meleg újrahasználat esetén, a meglévő út nyomvonalában egy speciális géplánc segítségével történik a meglévő burkolat újrakeverése és visszaépítése. Az újrakeverés során - előzetes laboratóriumi vizsgálatok alapján - útépítési bitumen kötőanyagot használnak a keverékhez. A technológia több változata ismert (kiegészítő aszfaltadagolás, lágyító anyagok használata), de mindegyik esetben, a technológiai folyamat során a meglévő burkolatról felmart kötőanyag a visszanyerés helyén kerül felhasználásra. A Hulladéktörvény fogalmai szerint ez újrahasználat, amivel megelőzzük a hulladék képződését.

## Slide 84: Telepi hideg újrahasználat
Telepi hideg újrahasználat esetén a visszanyert aszfalt beszállításra kerül a gyártóműbe, ahol szakszerűen deponálásra és laboratóriumi bevizsgálásra kerül, majd speciális bitumenemulzió és/vagy speciális kötőanyagok hozzákeverésével készül belőle olyan aszfaltkeverék, amely általában zsákos kiszerelésben kerül forgalomba kátyúzási célokra. A kátyúzó aszfaltkeverék a felhasználás során visszakerül az aszfalt burkolatra. A Hulladéktörvény fogalmai szerint ez újrahasználat mivel a visszanyert anyag a technológiai folyamatban marad, ezzel megelőzzük a hulladék képződését.

## Slide 85: Telepi meleg újrahasználat
A telepi meleg újrahasznosítás az a technológia, amely a legnagyobb mértékben használja fel a keletkező visszanyert aszfaltot. Az építési helyszínekről visszanyert aszfalt beszállításra kerül az aszfaltkeverő telepre, ahol tárolás (deponálás), bevizsgálás, esetleg törés-osztályozás után felhasználásra kerül melegaszfalt keverékbe. A kész keverék aszfaltbeépítő géplánc segítségével beépítésre kerül aszfalt burkolatként. Ebben az esetben a visszanyert aszfalt nem a képződés helyén kerül felhasználásra, de a technológiai folyamatban marad, keverés és beépítés után az eredeti funkcióját látja el. A Hulladéktörvény fogalmai szerint ez újrahasználat, amivel megelőzzük a hulladék képződését.

## Slide 86: Egyéb útépítési célú felhasználási lehetőségek
A visszanyert aszfalt eredeti funkciójától eltérően más útépítési célra is felhasználható. A teljesség igénye nélkül ezek a következőek lehetnek:
kötőanyagos (hidraulikus, polimeres, bitumenes), vagy kötőanyag nélküli útpályaszerkezeti alaprétegek,
padka,
sárrázó,
stb.
Ezek a felhasználási módok az újrafeldolgozás fogalomkörébe tartoznak.

## Slide 87: Nem felhasználható visszanyert aszfalt
Extrém esetekben előfordulhat olyan, hogy a visszanyert aszfalt sem az eredeti funkciójában, sem újrafelhasználással nem használható fel (pl. vegyileg szennyezett és a tisztítása nem lehetséges, vagy nem gazdaságos). Ebben az esetben hulladékként ártalmatlanítani kell. Az eddigi gyakorlat alapján ilyen esetről nem tudunk, illetve ha előfordult is ilyen, akkor a mennyisége nem számottevő volt.

## Slide 88: Reclaimed (RC) aszfaltok (Reclaimed Asphalt - RA)
ÚT 2-3.301-1:2010 - Útépítési aszfaltkeverékek
Az aszfalt pályaszerkezeti rétegekből különböző módszerekkel visszanyert aszfalt az új aszfaltkeverék gyártásához az alábbi mennyiségekben adagolható vissza:
legfeljebb 10 tömeg% mennyiségben az ezen előírás szerint valamennyi keveréktípus gyártásához,
10 tömeg% adagolási mennyiséget meghaladóan legfeljebb 20 tömeg% mennyiségig az ezen előírás szerinti normál (N) igénybevételi kategóriába építhető valamennyi keveréktípus gyártásához, illetve fokozott (F) igénybevételi kategória esetén kötő- és alaprétegbe építhető keveréktípusok gyártásához,
20 tömeg%-ot meghaladó adagolási mennyiségben kizárólag az ezen előírás szerinti normál (N) igénybevételi kategóriába építhető alapréteg típusok gyártásához.

## Slide 89: Aszfalt keverőgép átalakítása a Reclaimed (RC) aszfalt (Reclaimed Asphalt - RA) gyártáshoz
két előadagoló (nedves homok, és mart, újrahasznosított aszfalthoz),
szállító szalag (rosta megkerüléséhez)
mikrohullámú vezérlésű nedvesítő berendezés (zuhany) a homok, vagy mart aszfalt szállítószalagja felett,
adagoló bunker a nedves homok frakció, esetleg mart aszfalt mérlegbe juttatására,
egyszerű pumpa és mérőrendszer az additív anyag bitumenbe adagolására (a nedvességtartalmat, a hőmérsékleteket, és az additív anyag adagolást modul-kontrollal monitorozza),
mérőműszer a gyártás során a felmelegített kőváz (nagy szemcséjű aggregátum a meleg bunkerben) és a kész keverék hőmérsékletének az ellenőrzéséhez.

## Slide 90: Eltartható kátyúzó keverék - mart aszfalt 100% újrafelhasználásával
A kátyúzó keverék az e-ÚT 08.02.22 (ÚT 2-3.506) Útügyi Műszaki Előírás követelményeinek megfelelő, speciális kötőanyagú, eltartható kátyúzó keverék, melynek előállítása hengerelt aszfalt pályaszerkezet kopórétegének felmarásából származó, zúzott és osztályozott 0/11 frakciójú (16 mm-es rostán átrostált) mart aszfalt 100 %-ban történő újrafelhasználásával, valamint a kötőanyagának kémiai regenerálásával történik.
A mart aszfalt újrahasznosításával készített eltartható kátyúzó keverék beépítésével főutak, közepes- és kisforgalmú utak, kerékpárutak aszfaltbeton és aszfaltmakadám burkolatán tartós burkolatjavítás (kátyúzás) végezhető.
A kátyúzó keveréket közvetlen a gyártás után 20-25 kg-os adagokban vastag falú műanyag zsákba kell csomagolni vagy még kedvező időjárási viszonyok közt tervezett felhasználás esetén rövidebb tárolás történhet burkolt felületen depóniába lerakva és vastag műanyag fóliával gondosan letakarva.
Hideg időjárási körülmények között a tervezett beépítés előtt legalább 24 órával a szükséges mennyiségű zsákos kátyúzó keveréket fűtött helységben kell tárolni, a munkahelyre történő kiszállítása illetve az ott tárolása a beépítésig zárt kocsiban történhet.
Beépítése a meleg aszfalttal történő kátyúzás előírása szerint történik.
A mart aszfalt újrahasznosítási technológiával előállított kátyúzó keverékkel történő szakszerű kátyúzás a meghibásodott burkolatrész végleges helyreállítását jelenti.

## Slide 92: RC aszfalt/RA gyártásához használható aszfaltkeverő

## Slide 93: RC gyűrűs megoldás

## Slide 94
Paralell dobos aszfaltkeverő
A meleg recycling rendszer beüzemelését követő első hónapban a nagyon magasnak számító 50%-os visszaadagolással 600 tonna aszfaltkeveréket gyártott és épített be a keverőtelepen a vállalat.

## Slide 95: Gumival modifikált bitumen és a „gumibitumennel” készülő aszfaltok - MOL liszensz

## Slide 97: Aszfalt gyártások 2010-2018. között Magyarországon

## Slide 98: Ökölszabályok
Országonként 1 to/fő/év lenne az ideális.
  Németország és Ausztria közelíti ezt az értéket.
Magyarországon az 1970-es évek közepétől az 1980-as évek elejéig volt magas az aszfalt termelés, köszönhetően az országos közúthálózat szélesítési és „portalanítási” programjainak.
A legmagasabb éves termelési érték hazánkban 6,5 millió to/év volt.
 | Aszfalttermelési adatok |  |  |  |  | 
 | 2010. év | 2011. év | 2012. év | 2013. év | 2014. év | 2015. év
 | össz gyártott | össz gyártott | össz gyártott | össz gyártott | össz gyártott | össz gyártott
 | mennyiség tonna | mennyiség tonna | mennyiség tonna | mennyiség tonna | mennyiség tonna | mennyiség tonna
Összesen: | 3 322 478 | 2 320 644 | 2 409 291 | 2 686 682 | 3 784 972 | 3 747 155
Bitumen mennyiség: |  |  |  |  |  | 
(5%-os adagolást | 166 124 | 116 032 | 120 465 | 134 334 | 189 249 | 187 358
alapul véve) |  |  |  |  |  | 

## Slide 99: Ehhez képest …
Évi 5-10.000 to gumival modifikált bitument gyárt a MOL.
5 % bitumen adagolással 100-200.000 to aszfalt gyártható.
~ 4,7 millió to vs. 200 ezer to aszfalt.
A kapacitást 20.000 to/év mennyiségre akarják növelni.
A növekedést csak a modifikált bitumen gyártás terhére lehet elérni.

## Slide 100: Miért érdemes mégis foglalkozni vele?
1 tonna aszfaltba kb. 1 db személygépkocsi gumiabroncsból nyerhető gumi kerül.
1 tonna aszfaltba 50 kg bitumen/gumival modifikált bitumen kerül. Ez 1 db személygépkocsi gumiabroncsot jelent.
5.000 tonna gumival modifikált bitumen gyártásakor 5.000.000/50=100.000 db személygépkocsi gumiabroncs kerül felhasználásra.
1.000 m hosszú, 6 széles, kb. 5 cm vastag AC kopóréteg beépítése kb. 1.000 db gumiabroncsot hasznosít, személygépkocsi gumiabroncsban kifejezve. (Természetesen tehergépkocsi gumik is hasznosíthatók, akkor kisebb számot kapunk.)
Egy évben becslések szerint 60-80.000 gumiabroncs hulladék keletkezik Magyarországon.

## Slide 101: Utak minőségi problémái

## Slide 102: Forrás: Magyar Közút NZrt. - 2013.

## Slide 103: Használt gumiabroncsok - környezetvédelmi probléma

## Slide 104: „Gumibitumen” gyártása és felhasználása

## Slide 105: Előnyök - 1.

## Slide 106: Előnyök - 2.

## Slide 107: Előnyök - 3.

## Slide 108: Előnyök - 4.

## Slide 109: Előnyök - 5.

## Slide 110: Gumival modifikált bitumen (GmB) felhasználásával készülő aszfaltok előnyei összefoglalva
GmB aszfalt élettartama: +50%.
Élettartam költségek jelentős csökkenése: kb. 30%.
„…a megtakarítás a GmB 45/80-55 széleskörű alkalmazásának nemzetgazdasági jelentőségére is rámutat.” (KTI)
PmB-vel való összemérhetőség, egyes paraméterekben annál is jobb.
Környezetvédelmi előny.
Emellett jelentős energia felhasználás és CO2 kibocsátás takarítható meg az igazoltan hosszabb életciklusú út építésével.
A CO2 mellett a HMA aszfaltok esetén jelentős mennyiségű egyéb gáz (szénhidrogének) is felszabadul. GmB alkalmazása esetén ez igazoltan kisebb mennyiségű, mint az 50/70-nél.

## Slide 111: Építésre vonatkozó speciális előírások
A gumival módosított kötőanyagú aszfaltkeverék beépítése min. 15 C° léghőmérséklet mellett javasolt,
Az aszfalt szállítása csak leponyvázott gépkocsival történhet,
A keverék hőmérsékletének a külső léghőmérséklettől függően 150-170 C° között kell lenni,
A tömörítő munka befejezéséig az aszfalt hőmérséklete nem csökkenhet 130 C° alá,
A betömörített aszfaltrétegre a forgalom csak a 0,5-1,0 kg/m2 homok felületre történő kiszórása után engedhető.

## Slide 112: Új magyar szabvány készült a gumival modifikált bitumen felhasználásával készült aszfaltbetonra
Az MSZT önálló magyar szabványt dolgozott ki a gumival modifikált bitumen 45/80-55 (GmB 45/80-55) felhasználásával gyártott aszfaltbeton termékkövetelményeire 2016 őszén.
A szabvány az utakon és más, forgalom által járt területeken használt, MSZ 930:2015 szerinti GmB 45/80-55 kötőanyag felhasználásával gyártott aszfaltbeton keverékek követelményeit határozza meg. A szabvány egyaránt foglalkozik az alapanyagokra, illetve a kész aszfaltbetonra vonatkozó követelményekkel, tartalmazza a kopó-, kötő- és alaprétegek vizsgálati módszereit és azok határértékeit.

## Slide 113: Új ÚME-k a gumival modifikált bitumen aszfaltokban történő felhasználására
e-UT 05.02.11:2017 útügyi műszaki előírás - érvényes 2019. 01. 01-től
Útpályaszerkezetek aszfaltburkolatának keverékei. Követelmények
e-UT 06.03.21:2017 útügyi műszaki előírás - érvényes 2019. 01. 01-től
Útpályaszerkezetek aszfaltburkolatának rétegei.
Építési feltételek és minőségi követelmények

## Slide 114: Megoldandó feladatok
A gumival modifikált bitumen aszfalt keverőtelepi tárolása (kiülepedés, folyamatos keverés, melegen tartás - bitumen szállító „szivaros” kocsiról történő direkt lefejtés a keverő dobba).
A rendszer átmosása a nap végén, és átálláskor más típusú bitumen felhasználás esetén.

## Slide 115: Kompaktaszfalt

## Slide 116: Kompakt építési mód
Notes: Wellner Prof. Szerint itt volna az ideje mindhárom réteget kompakt formában beépíteni.

## Slide 117: A kezdet
Kezdet 1996/97
I. Generációs kompaktfiniser 1999
Forrás: Schäfer Consult

## Slide 118: II. Generációs gép ~2004-2005.
A Gép
Sematikus ábra
Forrás: Schäfer Consult

## Slide 119: II. Generációs gép
Forrás: Schäfer Consult

## Slide 120: II. Generációs gép
Forrás: Schäfer Consult
Notes: Impozáns látvány, főleg ha megnézzük a mini hengereket

## Slide 121: Inline-Pave 2006-ból
Forrás: Schäfer Consult
Notes: A ma egyre inkább terjedő InLinePave rendszer is több, mint 10 éves.

## Slide 122: Kompakt építés előnyei
tökéletes rétegtapadás - rétegek fogazódása,
magasabb tömörség,
kedvezőtlen időjárási körülmények között is alkalmazható,
jobb ellenállás a nyomvályú képződéssel szemben,
tartósság általában is,
jó ár-érték arány - összességében megtakarítási potenciál is van benne,
kivitelezési idő lerövidülése!
Notes: Milyen előnyökkel kecsegtet?
Az idő lerövidülése fontos téma.
Németeknél gyakran kiírási feltétel.

## Slide 123: Előnyök képekben

## Slide 124: Üvegaszfalt

## Slide 126: Előzmények
2016 májusában megjelent a „Vállalati KFI_16” kódszámú pályázati felhívás K+F+I tevékenységre.
Ezt követően nem sokkal megkeresés érkezett a Swietelsky Kft.-hez Orosházáról a Fer-Marik Kft.-től, hogy lenne 500 tonnányi üvegtörmelékük, amit nem tudnak visszaadagolni már üveggyártáshoz azzal, hogy fel tudnák-e használni.
2017 februárra összeállt a pályázati anyag.
2017 júniusában érkezett a döntés, hogy vissza nem térítendő támogatást kapott az anyag az NKFI Hivatal pályázatán.
2017 október 1-től kezdődött a munka.

## Slide 127: Előkészítés
irodalomkutatás (korábbi eredmények, vizsgálatok, tapasztalatok),
gyártók felkeresése, alapanyagok begyűjtése,
projektstáb felállítása, ütemterv és projekt minőségterv készítés,
vizsgálati terv összeállítása,
eszköz beszerzések.

## Slide 128: Alapanyag vizsgálatok
14 különféle üvegtörmelék frakciót szereztek be, melyek:
    származás szempontjából (szélvédő-, edzett-, sík-, színes és fehér öblös-, kopolit- és drótosüveg, sőt fénycsőtörmelék és üvegpor) is vizsgálat alá került,
    előkészítés szempontjából főként kalapácsos törővel, illetve röpítő törővel készültek a törmelékek. Általában osztályozatlan formában (2 osztályozott frakció)
Kötőanyagból B 50/70, PmB 25/55-65, GmB 45/80-55, Dekobit CLT, RESINA LT
Tapadásjavítóból Calmit mészhidrát, Stardope 130P és 386G, ITERLENE IN/400-L GREEN és PE 31F használat történt.

## Slide 129: Alapanyag vizsgálatok
0,063 mm alatt 4%-nál több nem volt az átesett rész,
a látszólagos testsűrűség átlag: 2,493 Mg/m³,
LA aprózódás 44%, de a kis szemcsék miatt nehezen értelmezhető!
FI lemezességi szám 40…60% a kis szemcsék miatt nehezen értelmezhető!
víztartalom nem jellemző (kivétel a fúró/vágó por).

## Slide 130: Próbaépítések-kerékpárút alapréteg
Üveg=50%

## Slide 131: Próbaépítések-kerékpárút alapréteg

## Slide 132
2019. Október 15-17. III. Magyar Közlekedési Konferencia Eger

## Slide 133: Összefoglalás - 1
8 mm alatti üvegtörmelékkel készíthető aszfalt
Aszfaltkeverék Dmax=11 mm
Kis forgalomra (járda v. kerékpárút) akár a kőváz 100%-a is lehet üvegtörmelék
Alacsony hézagot nehéz elérni, mert sok bitumen hatására kitér a keverék a tömörítés alól (labor - beépítés)
Üveg adagolás növelésével:
  Csökken a keverék bitumenigénye és sűrűsége,
  csökken a Marshall Stabilitás, nyomvályú ellenállás 60°C-on,
  növekszik a merevség és a hasító-húzó szilárdság.
A mészhidrát hatására:
  Javul az aszfalt időállósága,
  csökken a fajlagos nyommélysége.

## Slide 134: Összefoglalás - 2
Felhasználhatóság:
kizárólag üveg adagolással öntöttaszfalt készítése kérdéses,
kis forgalmú utak, járdák, kerékpárutak dizájnos burkolata,
érdes felület és magas kopásállóság jellemzi,
pigmenttel színezve, transzparens kötőanyaggal látványos felületek készíthetők,
kompakt aszfaltként építve nem elvetendő a BBTM típusú - vékony rétegű felhasználás sem,
NMÉ engedély biztosítja, hogy megrendelhető legyen, (ÚME?!)
ha helyi töréssel/újra hasznosítással 30.000 tonna üvegtörmelékből a magyarországi 90 aszfaltgyárból csak 15 gyárt 2-5 ezer tonna üvegaszfaltot évente, akkor teljesítjük az EU elvárását és kevésbé terheltük a lerakókat és a környezetet.

## Slide 135: 3D gépvezérlés

## Slide 136: Hagyományos módszer vs. gépvezérlés
A Leica Geosystems AG. esettanulmánya alapján:

## Slide 137: Nagy pontosságú építőipari gépvezérlés
Lehetőségek (fejlődés szerinti sorrendben):
  1D (csak szint)
  2D (szint és dőlés)
  3D
    GNSS rendszerek
    Mérőállomásos rendszerek
    Kombinált rendszerek
    … és a jövő: Mindezek kiegészítve, anyagfelhasználással, költségekkel, egy jól működő Monitoring rendszer felállításával…

## Slide 138: 1D - gépvezérlés
Jellemzően forgólézer vezérléssel (manapság kevésbé használatos) - korlátozott felhasználás

## Slide 139: 2D - gépvezérlés
Jellemzően fejlettebb forgólézer vezérléssel (manapság kevésbé használatos) - korlátozott, de az 1D-hez képest bővített alkalmazási lehetőségekkel (Forrás: Sitech.com)

## Slide 140: 3D - gépvezérlés - a jelen…
FÖLDMUNKAGÉPEK (dózer, kotró, gréder, henger)
GNSS vagy Mérőállomás általi vezérlés
Felület alapon működik
  Adatelőkészítés bármelyik CAD alapú szoftverből
Bármilyen, bonyolult felület előállítható

## Slide 141: 3D adatelőkészítés
2D tervekből  3D FELÜLET
Mérnöki feladat: „újratervezés”.
Majd konverzió az adott rendszerhez.

## Slide 142: Beton és aszfalt finisherek vezérlése
Előnyök:
  nincs szükség „zászlózásra”
  kevesebb élőmunka igény
  nagyobb pontosság
  helyszínrajzi és hossz-szelvény íveinek lekövetése
  homogénebb felület
  kisebb anyagveszteség
  tervezhetőbb költségek
  terepi előkészítés nélkül bárhol kezdhető azonnal
  (A mélyépítés BIM-je!)

## Slide 143: Beton és aszfalt finisherek vezérlése
A Duna Aszfalt Kft. a „magyarországi úttörője”
2018-ban elsőként az országban 3db 3D Pavesmart vezérléssel ellátott Vögele Super 1900-3i típusú finisher beszerzése
Tulajdonságok:
  automata szintállítás,
  automata kormányvezérlés,
  automata padszélesség állítással.

## Slide 144: Beton és aszfalt finisherek vezérlése

## Slide 145: Beton és aszfalt finisherek vezérlése
Működése:
Min. 3db mérőállomás egy időben
  1-1 a finisher bal és jobb oldali árbócát méri
  1 mérőállomás a beépítés folyamatos kontrolljához
  100-120m-ként előre kell telepíteni a mérőállomásokat úgy, hogy a beépítés FOLYAMATOS marad
Elengedhetetlen egy precíz, kiegyenlített, kellő sűrűségű alappont hálózat.

## Slide 146: Beton és aszfalt finisherek vezérlése
Pontosság:
Kormányzási pontosság: +- 10mm
Magasságállítási pontosság: +-3mm

## Slide 147: „Leporolásra” váró felújítási technológiák

## Slide 148: Felületi bevonat és mart aszfaltos útfelújítás
Felületi bevonat típusai
  egyrétegű - egyszeri kötőanyag, egyszeri zúzalék - EFB
  egyrétegű, kettős zúzalékolású - egyszeri kötőanyag, kétszeri zúzalék - EkzFB
  kétrétegű - kétszeri kötőanyag, kétszeri zúzalék - KFB
  kétrétegű inverz - kétszeri kötőanyag, kétszeri zúzalék az alsó rétegben kisebb szemcsemérettel - KiFB
  szendvics – zúzalékszórás, egyrétegű bevonat - SzFB
  Slurry-seal típusú - iszapbevonat
  Higított bitumenes
Mart aszfaltos útfelújítás + FB

## Slide 149: A felületi bevonat jellemzői
Felületi bevonat
  a kopóréteg felületére épített vékony burkolati réteg
  zúzottkőből és bitumen alapú kötőanyagból
Technológiája szerint
  permetezéses
  hidegen kevert, önterülő
Javítja
  • a felület vízzáróságát
  • növeli a felület érdességét
  • elősegíti a további burkolatromlás megelőzését
  • megszünteti a kezdeti romlásokat
  • (megszünteti) csökkenti a nyomvályúságot
Nem javítja
  • a teherbírást
  • a deformációs hajlamot (az egyenetlenséget)

## Slide 151: A szórásos felületi bevonat készítés technológiai lépései

## Slide 152: A Slurry-seal típusú felületi bevonat készítése

## Slide 153: Üvegszálak

## Slide 154
A repedések az útburkolat gyenge pontjai. Gyakran elszigetelve jelentkeznek.
A felszínen megjelenő repedések a kopóréteg vízáteresztő képességét teszik tönkre. A víz az út első számú ellensége. A felület vízzáróságának az elvesztése lehetővé teszi, hogy a víz bejusson az alsóbb rétegekhez. Nagyon szoros kapcsolat van az alsó rétegek teherbíró képessége és víztartalma között.
A vízzáróság elveszítése az alsó rétegek teherbírásának a csökkenését okozza, ami megnöveli a forgalom hatására létrejövő behajlásokat. A behajlások növekedése megnöveli az útburkolat két rétege közötti nyíróerőt, ami növeli a repedések kialakulását, azaz újabb repedések keletkeznek. A repedések számának növekedése elősegíti az útburkolat elemeinek szétbomlását a forgalom hatása alatt.
Nagyon gyakran egy útburkolat felújításánál amennyiben a felület 10 % vagy ennél több mennyiségben repedezett, a kopóréteg felújításáról döntenek.
A felületen megjelenő repedések elsődleges elemei annak a vizsgálatnak, vagy feltárásnak, ami alapján megállapítjuk egy kopóréteg élettartamának a végét.
Ezek a repedések előkészítő munkák nélkül nem teszik lehetővé, nagyon vékony műszaki megoldások, mint a felületi bevonat és a bitumenes homokiszap bevonatok kivitelezését.
A döntésünk automatikusan egy legalább 5 cm vastag aszfaltréteg megépítése felé fog irányulni.

## Slide 155: Fibseal rétegek
A vasbeton elmélettel teljesen hasonló módon az üvegszál bevitele egy bitumenes termékbe olyan termék létrehozását segíti elő, ami egyesíti a bitumen (összenyomhatóság) és az üvegszál (húzás) előnyeit.
A bitumen és az üvegszál egyesülése a bitumen üvegszálhoz való jó tapadó képességén alapul. Ebben az egyesülésben az üvegszál egy új, hajlékony, nagy behajlási ellenállással bíró anyag keletkezését biztosítja. Különösen ellenáll a nyíróerőknek (nyomvályú).
Az üvegszálak fontosabb jellemzői:
nyírási ellenállás és jó tapadás a bitumenhez,
az alkalmazásuk szerint változtatható hossz,
a felület egységre vetített súly (pl. 100 g/m2).

## Slide 156: Fibseal beépítése, kivitelezése
Az üvegszálak beépítése történhet:
Hengeresen változó szélességben és hosszban.
Tekercsben változó hosszúságban.
Kivitelezés:
A Fibseal lényegében egy helyszínen kevert bitumenes, üvegszövet réteg.
A keverés a kivitelezés során jön létre, amikor is két bitumenréteg közé a helyszínen kerül be az üvegszövet réteg. A három réteg elterítése szinkronban történik. Kivitelezését egy speciális gép a Fibsealer végzi.
Általában a Fibseal réteg egy zúzalékszórásos védőréteget kap, ami megvédi a rákerülő aszfaltréteg beépítése során.

## Slide 157
Egy új burkolat aszfaltrétegeinek építése közben.
Burkolatként (vagy felújításként) egy élettartama végén lévő kopórétegen.
(A mai napig ez a leggyakrabban alkalmazott felhasználási terület.)
Kopórétegként annak a teljes élettartama alatt.
A Fibseal rétegek alkalmazási területei

## Slide 158: Géplánc

## Slide 175: Kivitelezés

## Slide 184: Mart aszfaltos útfelújítás + FB

## Slide 185
Technológia
  15-18 cm martaszfalt terítés finiserrel
  2-3 hengermenet
  2 réteg felületi bevonat lezárásra
Javasolt helyszínek
  kisforgalmú 4 és 5 számjegyű összekötő és bekötő utak
  olyan helyszínen, amit egész napon át ér a Nap
Kivitelezés időszaka
  kizárólag meleg napos időben

## Slide 186: Harmadik ellenőrző kérdés !!!

## Slide 187
A mart aszfaltos útfelújítás során hány cm vastagságban terítette az anyagot a finiser?
15-18
19-22
11-14

## Slide 188: Befejező gondolat:
„A világ, amit teremtettünk a gondolkodásunk eredménye; nem lehet megváltoztatni gondolkodásunk megváltoztatása nélkül.” (Albert Einstein)

## Slide 189: Köszönöm a figyelmet!